# Příloha č. 7

CHARAKTERISTIKA ZAKÁZKY – TECHNICKÝ PROJEKT

Veřejná zakázka

DPC 01 – Modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů – rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu

STAVEBNÍK			Služby města Český Krumlov s.r.o.

Domoradice 1

381 01 Český Krumlov

MÍSTO STAVBY	Areál „třídírny odpadů Český Krumlov

ul. Pinskrův dvůr

parc. č. st. 3103 k.ú. Český Krumlov, obec Český Krumlov

NÁZEV STAVBY	Modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů –

rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného

materiálu

ČÍSLO ZAKÁZKY	č. 031N/OPŽP/8-18

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE

Pavel Pechač

projektový manager

mobil: +420 603 259 132

e-mail: p.pechac@seznam.cz

Obsah

1	Popis stávajícího stavu nakládání s odpady a uvedení konkrétních zařízení, která nakládají s odpovídajícími druhy odpadů, které projekt řeší v dané spádové oblasti vč. těch, kterými již žadatel disponuje.	3

V současné době jsou tříděné plasty a papír zpracovávány na separační lince, která byla rekonstruovaná po požáru v roce 2007.	3

1.1	Technické parametry a popis separační linky:	3

1.1.1	Příjmová část:	3

T 04 - Kontejner:	3

1.1.2	Ruční třídění:	3

1.1.3	Lisování:	4

2	Popis projektového záměru	6

3	Rozsah modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu:	8

# Popis stávajícího stavu nakládání s odpady a uvedení konkrétních zařízení, která nakládají s odpovídajícími druhy odpadů, které projekt řeší v dané spádové oblasti vč. těch, kterými již žadatel disponuje.

# V současné době jsou tříděné plasty a papír zpracovávány na separační lince, která byla rekonstruovaná po požáru v roce 2007.

## Technické parametry a popis separační linky:

### Příjmová část:

Příjmový dopravník D01 je umístěn v rohu haly. Jeho vodorovná část je zapuštěna pod úrovní podlahy, u stěny, rovnoběžně s podélnou osou haly. Jedná se o řetězový lomený dopravník s gumovým pásem a ocelovými hrabičkami. Pomocí mechanismu se materiál nahrnuje na tento dopravník, obsluhující pracovník zde provádí první kontrolu a vyndává příměsi, které by

mohly porušit nebo zahltit technologickou linku.

Jímka pod příjmovou částí dopravníku má rozměry 1.800 x 9.600 x 1.100 mm (š x d x hl). Prostor mezi dopravníkem a stěnou jímky je zakryt ocelovými pláty o síle 8 mm. Následuje stoupací část, která je vedena pod úhlem 30°C až nad přebírací dopravník D 02, který je umístěn na podestě ve třídící kabině v ose dopravníku D 01.

Na přepadu dopravníku D 01 je umístěn v jeho podélné ose magnetický separátor T 0'1 spuc 700' Separátor z přepadávajícího toku materiálu odděluje kovové magnetické části, které se nejprve působením magnetismu zachytí na jeho pás a následně se na konci pásu uvolní a spadnou vlastní

vahou do skluzu T 02, který tyto části usměrní do kontejneru kovových částí T

### T 04 - Kontejner:

Kontejner je určen na kovové části, které do něho padají skluzem T 02 od magnetického separátoru T 01. Jedná se o plechový kontejner na komunální odpad.

### Ruční třídění:

Třídění probíhá v uzavřené kabině osazené na ocelové podestě, na třídícím (přebíracím) dopravníku D02 jako pozitivní - jsou zde separovány jednotlivé frakce do shozů pod podestu, kde jsou umístěny bunkrové zásobníky s posuvným dnem D 03 - D 06. Zbytková frakce z třídícího dopravníku přepadává do přepínací klapky T 03 a následně bud' do kontejneru zbytkové frakce T 05 nebo do posledního zásobníkového boxu D 06.

Dle vstupního materiálu a požadavku provozovatele může být třídění prováděno také jako negativní, funkce jednotlivých technologických komponentů třídění se nemění.

D 03 - Dopravník přebírací:

Dopravník je umístěn v podélné ose třídící podesty a prochází třídící kabinou. Přebírací pás je umístěn ve výšce 1.050 mm nad úrovní podlahy třídící kabiny. Dopravník je na svém začátku opatřen ocelovou násypkou, vně třídící kabiny vyššími bočnicemi. Dopravník je ukončen přesypem do přepínací klapky T03"

Pod třídící kabinou jsou umístěny zásobníkové boxy s posuvným dnem D 03 - D 06, které jsou plněny vytříděnými frakcemi z kabiny prostřednictvím shozů. Z těchto boxů je vytříděný materiál po otevření vrat posunem dna vyhrnován na příjmový a vynášecí dopravník D 07 a následně do balíkovacího lisu T 06.

D 03 _ D 06 - Zásobníkový dopravník s posuvným dnem:

Jedná se o zásobníkový (bunkrový) dopravník s posuvným dnem. Maximální vnitřní objem činí cca 13,5 m3 materiálu. Zásobníkový dopravník je směrem k příjmovému a vynášecímu dopravníku D 07 opatřen otevíranými vraty. Vrata se otevírají směrem vzhůru v případě naplnění zásobníku a chod posuvného dna zajistí vyprázdnění zásobníku na příjmový a vynášecí dopravník D 07.

Přepínací klapka T 03 je umístěna pod přesypem třídícího dopravníku D 02. Umožňuje přepínání toku materiálu do kontejneru zbytkové frakce T 05 nebo zpět do posledního zásobníkového boxu s posuvným dnem D 06, který je umístěn pod třídící podestou. Přepínací klapka je v podstatě mohutná násypka ocelové konstrukce. Uvnitř je umístěna mechanická přepínací klapka, která umožní ruční přepínání směru toku materiálu.

T 05 - Kontejner:

Kontejner je určen na zbytkovou frakci, která do něho přepadává z třídícího dopravníku D 02.

Vanový kontejner je vyroben svařováním z ocelových profilů a hraněných plechů. Plechové dno je zesílené. Ze spodní části jsou navařeny vodící ližiny a opěrné válečky. Na předním čele je mohutný tažný hák. Zadní čelo je otvíravé.

### Lisování:

Sběrný a vynášecí dopravník D 07 je umístěn v podélné ose haly rovnoběžně s třídícím dopravníkem D 02. Jeho vodorovná část je umístěna pod podlahou haly v jímce. Umožňuje příjem vytříděné suroviny, která na něj vyhrnována pohybem posuvných den ze zásobníkových boxů D 03 - D 06, které jsou umístěny pod třídící podestou. Druhou možností je příjem čisté frakce suroviny z volné plochy v hale.

D 07 - Dopravník sběrný a vynášecí:

Jedná se o pásový dopravník o šířce 1000 mm. Příjmová část dopravníku je uložena pod úrovní podlahy v jímce o hloubce 1.100 mm Stoupací část je veden pod úhlem 30°C až nad balíkovací dvoukomorový lis T06.

Jímka, ve které je uložena vodorovná část dopravníku, má rozměry 13.400 x 1.800 x 1.100 (d x š x hl). Prostor mezi dopravníky a stěnou jímky dopravníku je zakrytý ocelovými pláty o tloušťce 8 mm.

T 03 Komorový lis

Jedná se o hydraulický balíkovací komorový lis LoM 30-2 Jeho jednotlivé komory jsou postupně plněny skluzem od vynášecího dopravníku D 07 .

## TECHNICKÁ DATA

| Lisovací síla (t) | 30 |
| --- | --- |
| Lisovací tlak (kg/cm2) | 3,5 |
| Rozměr plnícího otvoru (mm) | 1200×800 |
| Rozměr lisovací komory (šxhxv) (mm) | 1200×800×1400 |
| Plnící výška lisovací komory (mm) | 1000 přední plnění, 1700 horní plnění |
| Objem lisovací komory (m3) | 1,5 |
| Velikost balíku (šxhxv) (mm) | 1200×800×1000 |
| Hmotnost balíku (kg) | až 450 |
| Hodinový výkon (m3/h) | 108 |
| Hodinový výkon (t) | 0,6t |
| Počet vázacích míst (ks) | 4 |
| Čas pracovního cyklu (s) | 50 |
| Příkon/Napětí/Jištění (kW/V) | 5,5/3x400/25A/C |
| Hmotnost (kg) | 2338 |
| Rozměr stroje (šxhxv) (mm) | 2800×1400×3250 |
| Přepravní rozměry (šxhxv) (mm) | 2800×1200×2550 |
| Možnost přídavných komor (ano/ne) | ano |

# Popis projektového záměru

Jedná se o modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu.

Odpady které bude možno zpracovávat.

| Kat. číslo | Název odpadu |
| --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02 | Plastové obaly |

# Informace o pozemku

Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | st. 3103 |
| --- | --- |
| Obec: | Český Krumlov [545392] |
| Katastrální území: | Český Krumlov [622931] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m2]: | 757 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

Součástí je stavba

| Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: | jiná stavba |
| --- | --- |

Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Město Český Krumlov, |  |

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov

# Rozsah modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu:

Nový lis a nový dopravník do lisu

Nový dopravník do lisu:

typ dopravníku	TR - řetězový, 1x lomený

řetěz	M112 x 125

pevnost řetězu 	112 kN

šíře dopravního pásu	1.000 mm

činná šíře mezi bočnicemi	cca 970 mm

zatížení dopravního pásu	do 250 kg/m2

délka vodorovné části dopravníku	cca 12,5 m

délka šikmého dílu	cca 7,0 m

stoupání dopravníku	31°

dopravovaný materiál	papír, lepenka, folie, plast

výška bočnic ve vodorovné / šikmé části	400 mm / 600 mm

dopravní pás	gumový EP 250/2 obvyklých vlastností, doplněný ocelovými 			unášeči H = 50 mm, rozteč = 1000 mm

rychlost dopravního pásu	0,1 – 0,25 m/s, s regulací rychlosti

pohon 	motor s násuvnou převodovkou NORD

ochrana proti přetížení motoru	ano

brzda motoru elektromagnetická	ano

umístění převodovky	vpravo/vlevo ve směru pohybu dopravního pásu

výsypka dopravníku				ano

podpěry dopravníku	ano

spodní zakrytí na šikmém dílu	   ano, s výpadem cca 1500 mm nad podlahou

zakrytí jímky dopravníku	ano, tl. 8 mm

mazání řetězu Murtfeld	ano, mechanické

lankový bezpečnostní vypínač 	ano, 2 ks

barevné provedení dopravníku		RAL 5015 – tl. suché vrstvy 70 μm

Samostatný rozvaděč dopravníku

- rozvaděčová skříň s frekvenčním měničem pro volbu rychlosti dopravníku a ochranou proti přetížení motoru

Nový automatický lis:

Základní provedení a technická data:

Hlavní části lisu	:	1 automatický kanálový lis

1 automatické vázání

1 hydraulické zařízení

1 elektrické řízení

Lisovací tlak	:	50 t (486 kN)

Specifický lisovací tlak 	:	59 N/cm2

Rozměry průřezu kanálu (v x š)	:	75 x 110 cm

Plnící otvor (l x š)	:	145 x 102 cm

Výška násypky                                	: 160 cm

Počet vázacích drátů	:	4

Příkon motoru hlavního čerpadla	:	15 kW

Průtok hydrauliky	:	160 l/min

Objem hydraulické náplně	:	550 l

Množství zpracovaného materiálu

při 50 kg/m3                                     	:	cca 6,9 t/h

Výkon při chodu na prázdno	:	cca  422 m3/h

Váha balíků	:	do cca  500 kg  dle podmínek slisování a délky balíku

Váha stroje	:	cca 13 t (dle provedení)

El. proud	:	3 x 400 VAC / 50 Hz / N / PE

Lis je v provedení pro kontinuální pracovní zatížení.

Provedení stroje :

-	beran vedený na rolnách s ložisky, vysoce odolné, vyměnitelné vodící pásy

-	dno lisovací komory osazeno šroubovaným vyměnitelným plechem z vysoce odolné speciální

oceli

-	velké dveře na obou stranách lisovací komory vybavené rychle uzamykatelnými pojistnými

zámky

-	lisovací komora vybavená střižným zařízením

-	redukce velikosti plnícího otvoru pomocí nastavitelné zadní polohy beranu

-	4 zuby proti zpětnému vracení materiálu na bocích lisovací komory jednotlivě uchycené

-	plně automatické vertikální vázání drátem s jeho tažením, vázáním a střihem, pro kontinuální

provoz stroje

-	měřič délky balíků vybavený 2 senzory zajišťující přesné měření balíků

-	automatické, hydraulické, třístranné nastavení kanálu pomocí systému DENSITRONIC

odpovídající typu lisovaného materiálu – nenastavuje se mechanicky pomocí šroubů

-	příprava pro role drátu o váze 40 kg

-	lisovací beran vybaven centrálním mazáním vodících rolen

-	barevné provedení RAL 5012 nebo dle přání za příplatek

- dokumentace, návod k obsluze a schémata na CD

Provedení hydrauliky:

-	velkoryse dimenzovaná hydraulická nádrž

-	integrovaný hydraulický agregát osazený vysokotlakým axiálním pístovým čerpadlem, to-

to čerpadlo  zajišťuje větší výkon hydrauliky při menším příkonu el. proudu. Je možné i

plynule regulovat tlak hydrauliky – není nutný speciální ventil pro lisování fólie a miralo-

nu

-	ovládací rozvaděč pístnice zabudovaný přímo na pístnici

- na různé materiály jsou nastaveny konkrétní programy, které je možné upravovat pro konkrétní

případy

-	předehřev oleje

Provedení elektro:

-	rozvaděč propojený kabelem se strojem. Kabel zakrytý trapézovým plechem

-	elektronické řízení SPS Siemens S7,

-	přednastavení lisování pro různé typy materiálů

-	display TP 177 B s kompletním programem pro diagnostiku, nastavení a ovládání

-	dvě fotobuňky, koncové spínače a diody na mag. ventilech, pro zajištění kontroly provozu

-	kontakty pro připojení příslušenství (dopravníky a další příslušenství)

-	otevřené uložení kabelů k zabránění škod způsobených hlodavci

-	kontrola a zajištění teploty a množství oleje

-	automatické nastavení čerpadla dle potřebného výkonu

-	počitadlo motohodin,

-	dvoukanálový nouzový vypínač s relé k propojení s externím příslušenstvím

-	pojistný systém všech zámků dle požadavku 2006/42/EG s vysokým stupněm zajištění

Příslušenství:

- násypka

- stojany s kapsami pro role drátu 40 kg

-	skluz pro balíky z velkých profilů a plechu

- náplň oleje Typ HLP-ISO 68, 550 litrů

Výměna stávajících boxů pod třídící kabinou

Nové boxy pod třídící kabinou:

- šíře dopravního pásu 1490 mm - ocelová lamela,

- celková délka cca 5,6 m,

- výška cca 1,1 m

- ruční otevírání